ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДНИЩА ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ 
ОТБОРТОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ 
ДЛЯ СОСУДОВ, АППАРАТОВ И КОТЛОВ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 6533-78

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ДНИЩА ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ОТБОРТОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СОСУДОВ, АППАРАТОВ И КОТЛОВ Основные размеры Ellipsoidaldished hedes, flanged made of steel for vessels apparatus and boilers. Basic dimensions | ГОСТ 6533-78* Взамен ГОСТ 6533-68 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 октября 1978 г. № 2771 срок введения установлен

с 01.01.80

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 28.06.84 № 2166 срок действия продлен

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на эллиптические отбортованные днища из углеродистых, легированных и двухслойных сталей с толщиной стенки от 4 до 120 мм для сосудов, аппаратов и котлов диаметром от 133 до 4500 мм.

2. Основные размеры днищ с наружными базовыми размерами и высотой эллиптической части hн = 0,25 Dн должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Черт. 1

Таблица 1

Размеры в мм

| Dн | h1 | hн | s | F, м2 | V, дм3 | Масса, кг | Применяемость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | 25 | 33 | 4 | 0,03 | 0,54 | 0,9 |  |
|  |  |  | 5 |  | 0,52 | 1,1 |  |
|  |  |  | 6 | 0,02 | 0,50 | 1,3 |  |
|  |  |  | 8 |  | 0,45 | 1,7 |  |
|  |  |  | 10 |  | 0,41 | 2,0 |  |
|  |  |  | 12 |  | 0,36 | 2,3 |  |
| 159 |  | 40 | 4 | 0,04 | 0,87 | 1,2 |  |
|  |  |  | 5 |  | 0,84 | 1,5 |  |
|  |  |  | 6 | 0,03 | 0,80 | 1,7 |  |
|  |  |  | 8 |  | 0,74 | 2,3 |  |
|  |  |  | 10 |  | 0,68 | 2,8 |  |
|  |  |  | 12 |  | 0,62 | 3,2 |  |
|  |  |  | 14 |  | 0,57 | 3,7 |  |
|  |  |  | 16 |  | 0,52 | 4,1 |  |
| 168 |  | 42 | 4 | 0,04 | 1,01 | 1,3 |  |
|  |  |  | 5 |  | 0,97 | 1,6 |  |
|  |  |  | 6 |  | 0,93 | 1,9 |  |
|  |  |  | 8 |  | 0,86 | 2,5 |  |
|  |  |  | 10 | 0,03 | 0,80 | 3,0 |  |
|  |  |  | 12 |  | 0,73 | 3,6 |  |
|  |  |  | 14 |  | 0,67 | 4,1 |  |
|  |  |  | 16 |  | 0,61 | 4,5 |  |
| 219 |  | 55 | 4 | 0,06 | 2,05 | 2,1 |  |
|  |  |  | 5 |  | 1,99 | 2,6 |  |
|  |  |  | 6 |  | 1,93 | 3,1 |  |
|  |  |  | 8 |  | 1,81 | 4,0 |  |
|  |  |  | 10 |  | 1,70 | 4,9 |  |
|  |  |  | 12 | 0,05 | 1,59 | 5,8 |  |
|  |  |  | 14 |  | 1,49 | 6,6 |  |
|  |  |  | 16 |  | 1,39 | 7,4 |  |
|  |  |  | 18 |  | 1,30 | 8,2 |  |
|  |  |  | 20 |  | 1,21 | 8,9 |  |
| 273 |  | 68 | 4 | 0,10 | 3,73 | 3,1 |  |
|  |  |  | 5 | 0,09 | 3,64 | 3,9 |  |
|  |  |  | 6 |  | 3,54 | 4,6 |  |
|  |  |  | 8 |  | 3,37 | 6,0 |  |
|  |  |  | 10 |  | 3,20 | 7,4 |  |
|  |  |  | 12 | 0,08 | 3,03 | 8,8 |  |
|  |  |  | 14 |  | 2,88 | 10,1 |  |
|  |  |  | 16 |  | 2,72 | 11,3 |  |
|  |  |  | 18 |  | 2,57 | 12,5 |  |
|  |  |  | 20 | 0,07 | 2,43 | 13,7 |  |
| 325 |  | 81 | 4 | 0,13 | 6,02 | 4,3 |  |
|  |  |  | 5 |  | 5,89 | 5,3 |  |
|  |  |  | 6 |  | 5,77 | 6,3 |  |
|  |  |  | 8 |  | 5,52 | 8,3 |  |
|  |  |  | 10 | 0,12 | 5,28 | 10,3 |  |
|  |  |  | 12 |  | 5,05 | 12,2 |  |
|  |  |  | 14 |  | 4,82 | 14,0 |  |
|  |  |  | 16 | 0,11 | 4,60 | 15,8 |  |
|  |  |  | 18 |  | 4,39 | 17,5 |  |
|  |  |  | 20 |  | 4,19 | 19,2 |  |
|  |  |  | 22 | 0,10 | 3,99 | 20,7 |  |
|  |  |  | 25 |  | 3,70 | 23,1 |  |
| 377 |  | 94 | 4 | 0,18 | 9,08 | 5,6 |  |
|  |  |  | 5 | 0,17 | 8,91 | 7,0 |  |
|  |  |  | 6 |  | 8,74 | 8,4 |  |
|  |  |  | 8 |  | 8,42 | 11,0 |  |
|  |  |  | 10 | 0,16 | 8,10 | 13,6 |  |
|  |  |  | 12 |  | 7,79 | 16,1 |  |
|  |  |  | 14 |  | 7,50 | 18,6 |  |
|  |  |  | 16 | 0,15 | 7,19 | 20,9 |  |
|  |  |  | 18 |  | 6,90 | 23,3 |  |
|  |  |  | 20 | 0,14 | 6,62 | 25,6 |  |
|  |  |  | 22 |  | 6,35 | 27,8 |  |
|  |  |  | 25 | 0,13 | 5,96 | 31,1 |  |
| 426 |  | 106 | 5 | 0,22 | 12,55 | 8,8 |  |
|  |  |  | 6 |  | 12,34 | 10,5 |  |
|  |  |  | 8 | 0,21 | 11,93 | 13,9 |  |
|  |  |  | 10 |  | 11,53 | 17,1 |  |
|  |  |  | 12 | 0,20 | 11,13 | 20,3 |  |
|  |  |  | 14 |  | 10,73 | 23,5 |  |
|  |  |  | 16 | 0,19 | 10,37 | 26,6 |  |
|  |  |  | 18 |  | 10,00 | 29,5 |  |
|  |  |  | 20 |  | 9,64 | 32,5 |  |
|  |  |  | 22 | 0,18 | 9,29 | 35,4 |  |
|  | 40 |  | 25 | 0,19 | 10,44 | 43,3 |  |
|  |  |  | 28 |  | 9,90 | 48,7 |  |
|  |  |  | 30 |  | 9,55 | 51,7 |  |
| 480 | 25 | 120 | 5 | 0,27 | 17,58 | 11,1 |  |
|  |  |  | 6 |  | 17,31 | 13,2 |  |
|  |  |  | 8 |  | 16,79 | 17,4 |  |
|  |  |  | 10 | 0,26 | 16,30 | 21,9 |  |
|  |  |  | 12 |  | 15,80 | 25,5 |  |
|  |  |  | 14 | 0,25 | 15,30 | 29,6 |  |
|  |  |  | 16 |  | 14,82 | 33,5 |  |
| 530 |  | 132 | 6 | 0,33 | 22,96 | 15,9 |  |
|  |  |  | 8 | 0,32 | 22,33 | 21,0 |  |
|  |  |  | 10 |  | 21,71 | 25,9 |  |
|  |  |  | 12 | 0,31 | 21,11 | 30,9 |  |
|  |  |  | 14 |  | 20,51 | 35,8 |  |
|  | 40 |  | 16 | 0,30 | 20,00 | 40,6 |  |
|  |  |  | 20 | 0,31 | 21,62 | 53,8 |  |
|  |  |  | 25 | 0,30 | 20,41 | 65,7 |  |
| 630 | 25 | 157 | 6 | 0,46 | 37,65 | 22,1 |  |
|  |  |  | 8 | 0,45 | 36,78 | 29,3 |  |
|  |  |  | 10 |  | 36,00 | 36,4 |  |
|  |  |  | 12 | 0,44 | 35,06 | 43,3 |  |
|  |  |  | 14 | 0,43 | 34,22 | 50,1 |  |
|  |  |  | 16 |  | 33,39 | 56,9 |  |
|  | 40 |  | 18 | 0,45 | 36,73 | 67,6 |  |
|  |  |  | 20 | 0,44 | 35,88 | 74,6 |  |
|  |  |  | 22 | 0,43 | 35,04 | 81,4 |  |
|  |  |  | 25 |  | 33,80 | 91,5 |  |
| 720 | 25 | 180 | 6 | 0,59 | 55,30 | 28,6 |  |
|  |  |  | 8 |  | 54,16 | 37,9 |  |
|  |  |  | 10 | 0,58 | 53,04 | 47,1 |  |
|  |  |  | 12 | 0,57 | 51,93 | 56,1 |  |
|  | 40 |  | 14 | 0,60 | 56,47 | 68,7 |  |
|  |  |  | 16 | 0,59 | 55,33 | 78,0 |  |
|  |  |  | 18 | 0,58 | 54,20 | 87,2 |  |
|  |  |  | 20 |  | 53,08 | 96,3 |  |
|  |  |  | 22 | 0,57 | 51,98 | 105,3 |  |
|  |  |  | 25 | 0,56 | 50,36 | 118,5 |  |
| (820) | 25 | 205 | 6 | 0,77 | 80,53 | 36,8 |  |
|  |  |  | 8 | 0,76 | 79,06 | 48,7 |  |
|  |  |  | 10 | 0,75 | 77,61 | 60,6 |  |
|  |  |  | 12 | 0,74 | 76,18 | 72,3 |  |
|  | 40 |  | 14 | 0,77 | 82,14 | 88,0 |  |
|  |  |  | 16 | 0,76 | 80,67 | 100,0 |  |
| (920) | 25 | 230 | 6 | 0,96 | 112,44 | 45,9 |  |
|  |  |  | 8 | 0,95 | 110,60 | 60,9 |  |
|  |  |  | 10 | 0,94 | 108,78 | 75,8 |  |
|  | 40 |  | 12 | 0,97 | 116,43 | 94,5 |  |
|  |  |  | 14 | 0,96 | 114,57 | 109,7 |  |
|  |  |  | 16 | 0,95 | 112,72 | 124,8 |  |
| (1020) | 25 | 255 | 6 | 1,18 | 151,81 | 56,1 |  |
|  |  |  | 8 | 1,17 | 149,56 | 74,5 |  |
|  | 40 |  | 10 | 1,20 | 159,10 | 96,5 |  |
|  |  |  | 12 | 1,19 | 156,80 | 115,2 |  |
|  |  |  | 14 | 1,18 | 154,52 | 133,8 |  |
|  |  |  | 16 | 1,17 | 152,26 | 152,3 |  |
| (1120) | 25 | 280 | 6 | 1,41 | 199,43 | 67,4 |  |
|  |  |  | 8 | 1,40 | 196,72 | 89,5 |  |
|  | 40 |  | 10 | 1,44 | 208,28 | 115,5 |  |
|  |  |  | 12 | 1,43 | 205,52 | 138,0 |  |
|  |  |  | 14 | 1,42 | 202,78 | 160,3 |  |
|  |  |  | 16 | 1,41 | 200,06 | 182,5 |  |
| (1220) | 25 | 305 | 8 | 1,66 | 252,86 | 105,8 |  |
|  | 40 |  | 10 | 1,70 | 266,64 | 136,2 |  |
|  |  |  | 12 | 1,69 | 263,37 | 162,8 |  |
|  |  |  | 14 | 1,68 | 260,13 | 189,2 |  |
|  |  |  | 16 | 1,66 | 256,92 | 215,4 |  |
| (1320) |  | 330 | 8 | 2,00 | 338,79 | 127,3 |  |
|  |  |  | 10 | 1,98 | 334,95 | 158,6 |  |
|  |  |  | 12 | 1,97 | 331,14 | 189,6 |  |
|  |  |  | 14 | 1,96 | 327,36 | 220,5 |  |
|  |  |  | 16 | 1,94 | 323,61 | 251,1 |  |
| (1420) |  | 335 | 8 | 2,30 | 418,43 | 146,6 |  |
|  |  |  | 10 | 2,29 | 414,01 | 182,7 |  |
|  |  |  | 12 | 2,27 | 409,61 | 218,5 |  |
|  |  |  | 14 | 2,26 | 405,25 | 254,1 |  |
|  |  |  | 16 |  | 400,91 | 290,4 |  |

Примечания:

1. Днища с диаметрами, заключенными в скобки, изготовляются по согласованию потребителя с предприятием-изготовителем.

2. В табл. 1-3 F - внутренняя поверхность; V - объем днищ.

Пример условного обозначения днища с наружным диаметром Dн = 530 мм, толщиной стенки s = 10 мм:

Днище 530-10 ГОСТ 6533-78

3. Основные размеры днищ с внутренними базовыми размерами и высотой эллиптической части hв = 0,25 Dв должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

| Dв | h1 | hв | s | F, м2 | V, дм3 | Масса, кг | Применяемость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 25 | 62 | 4 | 0,09 | 3,3 | 2,8 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 3,6 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 4,3 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 5,9 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 7,4 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 9,1 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 10,8 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 12,5 |  |
| 300 |  | 75 | 4 | 0,12 | 5,3 | 3,9 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 4,9 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 6,0 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 10,2 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 12,4 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 14,7 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 17,0 |  |
| 350 |  | 88 | 4 | 0,16 | 8,0 | 5,2 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 6,5 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 7,8 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 10,6 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 13,4 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 16,2 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 19,2 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 22,2 |  |
| 400 |  | 100 | 4 | 0,20 | 11,5 | 6,6 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 8,3 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 13,4 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 17,0 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 20,6 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 24,3 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 28,0 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 31,9 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 35,8 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 39,8 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 45,9 |  |
|  | 40 |  | 28 | 0,22 | 13,4 | 56,6 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 61,3 |  |
| (450) | 25 | 112 | 4 | 0,25 | 15,8 | 8,2 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 10,3 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 12,4 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 16,6 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 21,0 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 25,5 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 30,0 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 34,6 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 39,3 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 44,1 |  |
| 500 |  | 125 | 4 | 0,31 | 21,2 | 9,9 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 12,5 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 20,2 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 25,5 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 30,8 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 36,3 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 41,8 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 47,4 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 53,2 |  |
|  | 40 |  | 22 | 0,33 | 24,1 | 63,2 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 72,7 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 82,5 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 89,1 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 95,8 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 109,5 |  |
| (550) | 25 | 137 | 4 | 0,37 | 27,6 | 11,8 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 14,9 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 17,8 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 24,1 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 30,3 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 36,7 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 43,2 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 49,7 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 56,4 |  |
|  | 40 |  | 20 | 0,40 | 31,2 | 67,3 |  |
| 600 | 25 | 150 | 4 | 0,44 | 35,2 | 13,9 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 17,5 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 21,1 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 28,3 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 35,6 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 43,1 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 50,6 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 58,3 |  |
|  | 40 |  | 18 | 0,47 | 39,5 | 70,2 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 78,5 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 87,0 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 99,9 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 113,1 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 122,0 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 131,0 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 149,4 |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 168,3 |  |
| (650) | 25 | 162 | 4 | 0,51 | 44,1 | 16,2 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 20,3 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 24,5 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 32,9 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 41,4 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 50,0 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 58,7 |  |
|  | 40 |  | 16 | 0,54 | 49,1 | 71,5 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 81,0 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 90,6 |  |
| 700 | 25 | 175 | 4 | 0,59 | 54,3 | 18,7 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 23,4 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 28,2 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 37,8 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 47,5 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 57,4 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 67,4 |  |
|  | 40 |  | 16 | 0,62 | 60,1 | 81,8 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 92,5 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 103,5 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 114,5 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 131,3 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 148,4 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 171,7 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 195,4 |  |
|  | 60 |  | 40 | 0,66 | 67,8 | 234,4 |  |
| 800 | 25 | 200 | 4 | 0,76 | 79,3 | 24,0 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 30,1 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 36,3 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 48,6 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 61,1 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 73,8 |  |
|  | 40 |  | 14 | 0,79 | 86,8 | 90,8 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 104,3 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 118,0 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 131,8 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 145,8 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 167,0 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 188,5 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 203,1 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 217,8 |  |
|  | 60 |  | 34 | 0,84 | 96,9 | 246,6 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 262,5 |  |
|  |  |  | 38 |  |  | 278,5 |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 294,6 |  |
|  |  |  | 45 |  |  | 335,7 |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 377,8 |  |
| 900 | 25 | 225 | 5 | 0,95 | 110,9 | 37,7 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 45,4 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 60,8 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 76,4 |  |
|  | 40 |  | 12 | 0,99 | 120,4 | 96,2 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 112,8 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 129,6 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 146,5 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 163,5 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 180,8 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 206,9 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 233,4 |  |
|  | 60 |  | 30 | 1,05 | 133,1 | 265,1 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 284,1 |  |
| 1000 | 25 | 250 | 5 | 1,16 | 149,9 | 46,2 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 55,5 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 74,4 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 93,4 |  |
|  | 40 |  | 12 | 1,21 | 161,7 | 117,1 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 137,2 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 157,5 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 178,0 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 198,7 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 219,5 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 251,1 |  |
|  | 60 |  | 28 | 1,27 | 177,4 | 294,2 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 319,9 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 342,6 |  |
|  |  |  | 34 |  |  | 365,6 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 388,8 |  |
|  |  |  | 38 |  |  | 412,1 |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 435,6 |  |
|  |  |  | 45 |  |  | 495,2 |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 556,0 |  |
|  |  |  | 55 |  |  | 618,0 |  |
|  | 80 |  | 60 | 1,34 | 193,1 | 712,6 |  |
|  |  |  | 65 |  |  | 779,8 |  |
|  |  |  | 70 |  |  | 848,2 |  |
|  |  |  | 80 |  |  | 988,8 |  |
| (1100) | 25 | 275 | 6 | 1,40 | 197,2 | 66,7 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 89,3 |  |
|  | 40 |  | 10 | 1,45 | 211,4 | 116,2 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 140,0 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 164,0 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 188,2 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 212,6 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 237,2 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 262,0 |  |
|  | 60 |  | 25 | 1,52 | 230,4 | 313,4 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 353,1 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 379,8 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 406,7 |  |
| 1200 | 25 | 300 | 6 | 1,65 | 253,4 | 78,9 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 105,6 |  |
|  | 40 |  | 10 | 1,71 | 270,4 | 137,0 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 165,0 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 193,2 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 221,7 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 250,3 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 279,3 |  |
|  | 60 |  | 22 | 1,79 | 293,0 | 321,5 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 367,3 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 413,7 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 444,8 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 476,2 |  |
|  |  |  | 34 |  |  | 507,8 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 539,6 |  |
|  |  |  | 38 |  |  | 571,6 |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 603,8 |  |
|  |  |  | 45 |  |  | 685,4 |  |
|  | 80 |  | 50 | 1,86 | 315,6 | 799,2 |  |
|  |  |  | 55 |  |  | 886,7 |  |
|  |  |  | 60 |  |  | 975,7 |  |
|  |  |  | 65 |  |  | 1066,2 |  |
|  |  |  | 70 |  |  | 1158,0 |  |
|  |  |  | 80 |  |  | 1346,2 |  |
|  | 100 |  | 90 | 1,94 | 338,2 | 1585,3 |  |
|  |  |  | 100 |  |  | 1786,3 |  |
| (1300) | 25 | 325 | 6 | 1,93 | 319,5 | 92,1 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 123,3 |  |
|  | 40 |  | 10 | 2,00 | 339,4 | 159,5 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 192,0 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 224,0 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 257,8 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 291,1 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 324,5 |  |
|  | 60 |  | 22 | 2,08 | 365,9 | 371,6 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 425,5 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 479,0 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 514,9 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 551,1 |  |
| 1400 | 25 | 350 | 6 | 2,23 | 396,0 | 106,4 |  |
|  | 40 |  | 8 | 2,30 | 419,1 | 146,4 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 183,6 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 221,1 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 258,8 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 296,7 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 334,9 |  |
|  | 60 |  | 20 | 2,39 | 449,9 | 387,3 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 427,4 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 488,0 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 549,1 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 590,2 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 631,5 |  |
|  |  |  | 34 |  |  | 673,1 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 714,9 |  |
|  |  |  | 38 |  |  | 757,0 |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 799,3 |  |
|  | 80 |  | 45 | 2,48 | 480,7 | 938,3 |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 1050,5 |  |
|  |  |  | 55 |  |  | 1164,3 |  |
|  |  |  | 60 |  |  | 1279,8 |  |
|  |  |  | 65 |  |  | 1396,8 |  |
|  |  |  | 70 |  |  | 1489,2 |  |
|  | 100 |  | 80 | 2,56 | 511,4 | 1816,5 |  |
|  |  |  | 90 |  |  | 2073,4 |  |
|  |  |  | 100 |  |  | 2337,3 |  |
| (1500) | 25 | 375 | 6 | 2,56 | 484,0 | 121,6 |  |
|  | 40 |  | 8 | 2,63 | 510,4 | 167,1 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 209,5 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 252,2 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 295,1 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 338,3 |  |
|  | 60 |  | 18 | 2,72 | 545,8 | 395,2 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 440,5 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 485,9 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 554,7 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 624,0 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 670,5 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 717,3 |  |
|  |  |  | 34 |  |  | 764,4 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 811,7 |  |
|  |  |  | 38 |  |  | 859,4 |  |
|  | 80 |  | 40 | 2,82 | 581,4 | 937,6 |  |
|  |  |  | 45 |  |  | 1062,4 |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 1188,9 |  |
|  |  |  | 55 |  |  | 1317,1 |  |
|  |  |  | 60 |  |  | 1447,1 |  |
| (1550) | 40 | 388 | 8 | 2,80 | 560,7 | 177,4 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 222,3 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 267,5 |  |
| 1600 | 25 | 400 | 6 | 2,90 | 584,0 | 137,9 |  |
|  | 40 |  | 8 | 2,98 | 614,1 | 189,1 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 237,1 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 285,3 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 333,9 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 382,6 |  |
|  | 60 |  | 18 | 3,08 | 654,3 | 446,1 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 497,0 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 548,2 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 625,6 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 703,6 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 756,0 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 808,6 |  |
|  |  |  | 34 |  |  | 861,5 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 914,7 |  |
|  | 80 |  | 38 | 3,18 | 694,5 | 998,9 |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 1054,3 |  |
|  |  |  | 45 |  |  | 1194,2 |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 1335,8 |  |
|  |  |  | 55 |  |  | 1479,3 |  |
|  |  |  | 60 |  |  | 1624,6 |  |
|  | 100 |  | 65 | 3,28 | 734,7 | 1825,2 |  |
|  |  |  | 70 |  |  | 1978,5 |  |
|  |  |  | 80 |  |  | 2290,8 |  |
|  |  |  | 90 |  |  | 2610,7 |  |
|  |  |  | 100 |  |  | 2938,3 |  |
|  | 120 |  | 110 | 3,38 | 774,9 | 3346,4 |  |
| (1700) | 40 | 425 | 6 | 3,35 | 731,0 | 159,0 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 212,5 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 266,4 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 320,5 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 375,0 |  |
|  | 60 |  | 16 | 3,45 | 776,3 | 443,2 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 500,0 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 557,0 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 610,0 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 782,5 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 897,5 |  |
|  | 80 |  | 36 | 3,56 | 821,7 | 1045,8 |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 1167,1 |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 1474,7 |  |
| (1750) | 40 | 438 | 8 | 3,54 | 794,5 | 224,1 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 280,8 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 337,7 |  |
| 1800 | 40 | 450 | 6 | 3,74 | 861,7 | 177,5 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 237,3 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 297,4 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 357,8 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 418,5 |  |
|  | 60 |  | 16 | 3,85 | 912,6 | 493,8 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 556,9 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 620,4 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 684,1 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 780,3 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 877,2 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 942,2 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 1007,5 |  |
|  | 80 |  | 34 | 3,96 | 963,4 | 1103,9 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 1171,7 |  |
|  |  |  | 38 |  |  | 1239,8 |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 1308,2 |  |
|  |  |  | 45 |  |  | 1408,7 |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 1655,2 |  |
|  |  |  | 55 |  |  | 1831,8 |  |
|  | 100 |  | 60 | 4,08 | 1014,3 | 2065,4 |  |
|  |  |  | 65 |  |  | 2250,8 |  |
|  |  |  | 70 |  |  | 2438,3 |  |
|  |  |  | 80 |  |  | 2819,5 |  |
|  |  |  | 90 |  |  | 3209,2 |  |
|  | 120 |  | 100 | 4,19 | 1065,2 | 3701,1 |  |
|  |  |  | 110 |  |  | 4102,0 |  |
|  |  |  | 120 |  |  | 4518,5 |  |
| (1900) | 40 | 475 | 6 | 4,15 | 1007,2 | 197,1 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 263,4 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 330,1 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 397,1 |  |
|  | 60 |  | 14 | 4,27 | 1063,8 | 477,6 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 547,1 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 617,0 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 687,1 |  |
| (1950) | 40 | 488 | 8 | 4,36 | 1076,6 | 276,3 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 346,0 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 416,0 |  |
| 2000 | 40 | 500 | 6 | 4,59 | 1168,1 | 217,7 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 290,9 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 364,5 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 438,4 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 526,5 |  |
|  | 60 |  | 16 | 4,71 | 1230,9 | 603,1 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 680,0 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 757,3 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 834,9 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 952,0 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 1069,9 |  |
|  | 80 |  | 30 | 4,84 | 1293,7 | 1178,9 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 1260,3 |  |
|  |  |  | 34 |  |  | 1342,0 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 1424,1 |  |
|  |  |  | 38 |  |  | 1506,6 |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 1589,4 |  |
|  |  |  | 45 |  |  | 1797,9 |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 2008,7 |  |
|  | 100 |  | 55 | 4,96 | 1356,5 | 2277,5 |  |
|  |  |  | 60 |  |  | 2498,0 |  |
|  |  |  | 65 |  |  | 2720,7 |  |
|  |  |  | 70 |  |  | 2945,8 |  |
|  |  |  | 80 |  |  | 3402,8 |  |
|  | 120 |  | 90 | 5,09 | 1420,0 | 3961,8 |  |
|  |  |  | 100 |  |  | 4448,2 |  |
|  |  |  | 110 |  |  | 4926,1 |  |
|  |  |  | 120 |  |  | 5426,0 |  |
| 2200 | 40 | 550 | 8 | 5,52 | 1539,5 | 350,0 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 438,4 |  |
|  | 60 |  | 12 | 5,66 | 1615,5 | 540,2 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 631,6 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 723,3 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 815,4 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 907,9 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 1000,8 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 1140,8 |  |
|  | 80 |  | 28 | 5,80 | 1691,5 | 1312,4 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 1409,0 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 1506,0 |  |
|  |  |  | 34 |  |  | 1603,3 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 1701,1 |  |
|  |  |  | 38 |  |  | 1799,2 |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 1897,8 |  |
|  |  |  | 45 |  |  | 2145,8 |  |
|  | 100 |  | 50 | 5,94 | 1767,5 | 2451,7 |  |
|  |  |  | 55 |  |  | 2710,3 |  |
|  |  |  | 60 |  |  | 2971,3 |  |
|  |  |  | 65 |  |  | 3198,6 |  |
|  |  |  | 70 |  |  | 3500,9 |  |
|  | 120 |  | 80 | 6,08 | 1844,4 | 4130,5 |  |
|  |  |  | 90 |  |  | 4691,8 |  |
|  |  |  | 100 |  |  | 5263,4 |  |
|  |  |  | 110 |  |  | 5830,5 |  |
|  |  |  | 120 |  |  | 6414,9 |  |
| 2400 | 40 | 600 | 8 | 6,54 | 1982,3 | 414,5 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 519,1 |  |
|  | 60 |  | 12 | 6,70 | 2072,7 | 638,4 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 746,2 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 854,4 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 963,1 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 1072,1 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 1181,6 |  |
|  | 80 |  | 25 | 6,85 | 2163,1 | 1376,4 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 1545,9 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 1659,5 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 1773,4 |  |
|  |  |  | 34 |  |  | 1887,8 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 2002,6 |  |
|  |  |  | 38 |  |  | 2117,8 |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 2233,4 |  |
|  | 100 |  | 45 | 7,00 | 2253,6 | 2578,5 |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 2878,2 |  |
|  |  |  | 55 |  |  | 3180,6 |  |
|  |  |  | 60 |  |  | 3485,6 |  |
|  |  |  | 65 |  |  | 3793,3 |  |
|  | 120 |  | 70 | 7,15 | 2345,2 | 4189,0 |  |
|  |  |  | 80 |  |  | 4830,6 |  |
|  |  |  | 90 |  |  | 5483,1 |  |
|  |  |  | 100 |  |  | 6146,8 |  |
|  |  |  | 110 |  |  | 6810,2 |  |
|  |  |  | 120 |  |  | 7485,0 |  |
| 2500 | 40 | 625 | 8 | 7,09 | 2232,3 | 448,7 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 562,0 |  |
|  | 60 |  | 12 | 7,25 | 2330,5 | 690,5 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 807,1 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 924,1 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 1041,5 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 1159,3 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 1277,6 |  |
|  | 80 |  | 25 | 7,40 | 2428,6 | 1479,9 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 1669,9 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 1792,4 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 1915,3 |  |
|  |  |  | 34 |  |  | 2038,7 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 2162,5 |  |
|  |  |  | 38 |  |  | 2286,7 |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 2411,4 |  |
|  | 100 |  | 45 | 7,56 | 2526,7 | 2781,5 |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 3104,2 |  |
|  |  |  | 55 |  |  | 3429,8 |  |
|  |  |  | 60 |  |  | 3758,1 |  |
|  | 120 |  | 65 | 7,72 | 2626,2 | 4171,5 |  |
|  |  |  | 70 |  |  | 4511,8 |  |
|  |  |  | 80 |  |  | 5201,1 |  |
|  |  |  | 90 |  |  | 5901,8 |  |
|  |  |  | 100 |  |  | 6614,0 |  |
|  |  |  | 110 |  |  | 7323,5 |  |
| 2600 | 40 | 650 | 8 | 7,65 | 2502,6 | 484,4 |  |
|  | 60 |  | 10 | 7,82 | 2608,7 | 619,5 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 744,7 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 870,3 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 996,4 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 1123,0 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 1249,9 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 1377,3 |  |
|  | 80 |  | 25 | 7,98 | 2714,9 | 1601,7 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 1798,6 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 1930,4 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 2062,7 |  |
|  |  |  | 34 |  |  | 2195,4 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 2328,5 |  |
|  |  |  | 38 |  |  | 2446,5 |  |
|  | 100 |  | 40 | 8,14 | 2821,0 | 2648,3 |  |
|  |  |  | 45 |  |  | 2992,1 |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 3338,8 |  |
|  |  |  | 55 |  |  | 3688,3 |  |
|  |  |  | 60 |  |  | 4040,7 |  |
|  | 120 |  | 65 | 8,31 | 2928,6 | 4481,5 |  |
|  |  |  | 70 |  |  | 4846,4 |  |
|  |  |  | 80 |  |  | 5585,2 |  |
|  |  |  | 90 |  |  | 6335,7 |  |
|  |  |  | 100 |  |  | 7098,2 |  |
|  |  |  | 110 |  |  | 7861,5 |  |
| 2800 | 40 | 700 | 8 | 8,85 | 3106,7 | 559,8 |  |
|  | 60 |  | 10 | 9,03 | 3229,8 | 714,8 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 859,1 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 1004,0 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 1149,3 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 1295,1 |  |
|  | 80 |  | 20 | 9,20 | 3352,9 | 1441,4 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 1618,8 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 1844,0 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 2060,4 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 2221,7 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 2373,7 |  |
|  |  |  | 34 |  |  | 2526,1 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 2679,1 |  |
|  | 100 |  | 38 | 9,38 | 3476,0 | 2885,7 |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 3042,4 |  |
|  |  |  | 45 |  |  | 3436,4 |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 3833,4 |  |
|  |  |  | 55 |  |  | 4233,5 |  |
|  | 120 |  | 60 | 9,55 | 3600,9 | 4721,4 |  |
|  |  |  | 65 |  |  | 5134,9 |  |
|  |  |  | 70 |  |  | 5551,3 |  |
|  |  |  | 80 |  |  | 6394,3 |  |
|  |  |  | 90 |  |  | 7249,6 |  |
|  |  |  | 100 |  |  | 8117,7 |  |
|  |  |  | 110 |  |  | 8995,0 |  |
| 3000 | 40 | 750 | 8 | 10,13 | 3801,0 | 640,6 |  |
|  | 60 |  | 10 | 10,32 | 3942,3 | 816,9 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 981,8 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 1147,2 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 1313,1 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 1479,5 |  |
|  | 80 |  | 20 | 10,51 | 4083,6 | 1676,2 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 1846,7 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 2103,3 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 2361,0 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 2533,5 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 2706,5 |  |
|  |  |  | 34 |  |  | 2880,0 |  |
|  | 100 |  | 36 | 10,70 | 4224,9 | 3108,0 |  |
|  |  |  | 38 |  |  | 3285,6 |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 3463,7 |  |
|  |  |  | 45 |  |  | 3911,2 |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 4362,1 |  |
|  | 120 |  | 55 | 10,89 | 4368,1 | 4899,1 |  |
|  |  |  | 60 |  |  | 5364,1 |  |
|  |  |  | 65 |  |  | 5832,5 |  |
|  |  |  | 70 |  |  | 6304,3 |  |
|  |  |  | 80 |  |  | 7257,8 |  |
|  |  |  | 90 |  |  | 8224,8 |  |
|  |  |  | 100 |  |  | 9205,4 |  |
|  |  |  | 110 |  |  | 10195,0 |  |
|  |  |  | 120 |  |  | 11200,0 |  |
| 3200 | 60 | 800 | 10 | 11,70 | 4752,3 | 925,8 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 1112,6 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 1299,9 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 1487,8 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 1676,2 |  |
|  | 80 |  | 20 | 11,90 | 4913,1 | 1896,9 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 2089,6 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 2379,6 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 2670,9 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 2865,7 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 3061,2 |  |
|  | 100 |  | 34 | 12,10 | 5073,8 | 3311,4 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 3511,1 |  |
|  |  |  | 38 |  |  | 3711,4 |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 3912,2 |  |
|  |  |  | 45 |  |  | 4416,8 |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 4924,8 |  |
|  | 120 |  | 55 | 12,30 | 5237,3 | 5524,6 |  |
|  |  |  | 60 |  |  | 6047,8 |  |
|  |  |  | 65 |  |  | 6574,5 |  |
|  |  |  | 70 |  |  | 7104,7 |  |
|  |  |  | 80 |  |  | 8175,9 |  |
|  |  |  | 90 |  |  | 9261,3 |  |
|  |  |  | 100 |  |  | 10361,1 |  |
| 3400 | 60 | 850 | 12 | 13,17 | 5666,2 | 1251,6 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 1462,2 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 1673,4 |  |
|  | 80 |  | 18 | 13,38 | 5847,7 | 1915,5 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 2131,2 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 2347,5 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 2673,0 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 2999,8 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 3218,4 |  |
|  | 100 |  | 32 | 13,60 | 6029,2 | 3491,4 |  |
|  |  |  | 34 |  |  | 3714,9 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 3938,7 |  |
|  |  |  | 38 |  |  | 4163,1 |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 4388,0 |  |
|  |  |  | 45 |  |  | 4952,9 |  |
|  | 120 |  | 50 | 13,81 | 6213,8 | 5606,6 |  |
|  |  |  | 55 |  |  | 6187,6 |  |
|  |  |  | 60 |  |  | 6772,3 |  |
|  |  |  | 65 |  |  | 7360,7 |  |
|  |  |  | 70 |  |  | 7952,9 |  |
|  |  |  | 80 |  |  | 9148,5 |  |
|  |  |  | 90 |  |  | 10359,1 |  |
|  |  |  | 100 |  |  | 11586,0 |  |
|  |  |  | 110 |  |  | 12804,9 |  |
|  |  |  | 120 |  |  | 14057,8 |  |
| 3600 | 60 | 900 | 12 | 14,73 | 6690,2 | 1398,8 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 1634,0 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 1869,9 |  |
|  | 80 |  | 18 | 14,95 | 6893,6 | 2138,4 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 2379,1 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 2620,3 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 2983,4 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 3347,8 |  |
|  | 100 |  | 30 | 15,18 | 7097,1 | 3645,2 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 3893,1 |  |
|  |  |  | 34 |  |  | 4141,7 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 4390,8 |  |
|  |  |  | 38 |  |  | 4640,6 |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 4891,0 |  |
|  | 120 |  | 45 | 15,40 | 7304,3 | 5600,7 |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 6242,4 |  |
|  |  |  | 55 |  |  | 6888,1 |  |
|  |  |  | 60 |  |  | 7537,6 |  |
|  |  |  | 65 |  |  | 8191,2 |  |
|  |  |  | 70 |  |  | 8848,6 |  |
|  |  |  | 80 |  |  | 10175,5 |  |
|  |  |  | 90 |  |  | 11518,2 |  |
|  |  |  | 100 |  |  | 12877,0 |  |
|  |  |  | 110 |  |  | 14237,0 |  |
|  |  |  | 120 |  |  | 15611,5 |  |
| 3800 | 60 | 950 | 14 | 16,37 | 7830,5 | 1815,4 |  |
|  | 80 |  | 16 | 16,61 | 8057,2 | 2107,4 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 2373,7 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 2640,6 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 2908,2 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 3310,8 |  |
|  | 100 |  | 28 | 16,84 | 8283,9 | 3767,7 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 4041,7 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 4316,3 |  |
|  |  |  | 34 |  |  | 4591,6 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 4867,5 |  |
|  |  |  | 38 |  |  | 5144,1 |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 5421,3 |  |
|  | 120 |  | 45 | 17,08 | 8514,9 | 6202,6 |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 6912,2 |  |
|  |  |  | 55 |  |  | 7626,0 |  |
|  |  |  | 60 |  |  | 8343,9 |  |
|  |  |  | 65 |  |  | 9065,9 |  |
|  |  |  | 70 |  |  | 9792,1 |  |
|  |  |  | 80 |  |  | 11257,0 |  |
|  |  |  | 90 |  |  | 12738,6 |  |
|  |  |  | 100 |  |  | 14237,0 |  |
| 4000 | 80 | 1000 | 16 | 18,35 | 9344,6 | 2327,2 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 2621,7 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 2915,8 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 3211,0 |  |
|  |  |  | 25 |  |  | 3655,2 |  |
|  | 100 |  | 28 | 18,60 | 9595,8 | 4156,6 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 4458,6 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 4761,3 |  |
|  |  |  | 34 |  |  | 5064,6 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 5368,7 |  |
|  |  |  | 38 |  |  | 5673,4 |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 5978,2 |  |
|  | 120 |  | 45 | 18,85 | 9852,0 | 6835,2 |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 7616,1 |  |
|  |  |  | 55 |  |  | 8401,4 |  |
|  |  |  | 60 |  |  | 9190,9 |  |
|  |  |  | 65 |  |  | 9984,9 |  |
|  |  |  | 70 |  |  | 10783,3 |  |
|  |  |  | 80 |  |  | 12393,0 |  |
|  |  |  | 90 |  |  | 14020,3 |  |
| 4500 | 80 | 1125 | 16 | 23,08 | 13152,9 | 2924,5 |  |
|  |  |  | 18 |  |  | 3293,5 |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 3663,2 |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 4033,7 |  |
|  | 100 |  | 25 | 23,36 | 13471,0 | 4646,7 |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 5212,2 |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 5590,3 |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 5969,0 |  |
|  |  |  | 34 |  |  | 6348,6 |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 6728,9 |  |

(Измененная редакция, Изм. № 2)

Примечания:

1. Днища с диаметрами, заключенными в скобки, допускается применять для котлов и рубашек сосудов и аппаратов.

Примечание 3 (Исключено, Изм. № 2).

Примечания 2 и 4 (Исключены, Изм. № 1).

Пример условного обозначения днища с внутренним диаметром Dв = 2000 мм, толщиной стенки s =10 мм:

Днище 2000-10-500 ГОСТ 6533-78.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

4. Основные размеры днищ с внутренними базовыми размерами и высотой эллиптической части hв = 0,2 Dв для котлов должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.

Таблица 3

Размеры в мм

| Dв | h1 | hв | s | F, м2 | V, дм3 | Масса, кг | Применяемость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 25 | 160 | 6 | 0,70 | 66,0 | 33,5 |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 44,9 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 56,4 |  |
| 1000 |  | 200 | 8 | 1,08 | 124,0 | 68,7 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 86,2 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 103,8 |  |
| 1200 |  | 240 | 8 | 1,53 | 208,7 | 97,5 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 122,2 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 147,1 |  |
| 1400 | 40 | 280 | 8 | 2,13 | 348,0 | 135,4 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 169,7 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 204,2 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 238,9 |  |
| 1500 |  | 300 | 8 | 2,44 | 423,0 | 154,5 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 193,6 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 232,9 |  |
| 1600 |  | 320 | 8 | 2,76 | 508,0 | 174,8 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 219,1 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 263,5 |  |
| 2000 |  | 400 | 8 | 4,25 | 960,8 | 268,7 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 336,5 |  |
|  | 60 |  | 12 |  |  | 404,6 |  |
|  |  |  | 14 | 4,37 | 1023,6 | 486,8 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 557,4 |  |
| 2200 | 40 | 440 | 8 | 5,11 | 1263,7 | 323,1 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 404,6 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 499,5 |  |
|  | 60 |  | 14 | 5,25 | 1339,7 | 583,7 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 668,3 |  |
| 2400 | 40 | 480 | 8 | 6,05 | 1624,1 | 382,6 |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 479,0 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 590,0 |  |
|  | 60 |  | 14 | 6,20 | 1714,6 | 689,5 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 789,2 |  |
| 2600 | 40 | 520 | 8 | 7,07 | 2047,3 | 447,1 |  |
|  | 60 |  | 10 | 7,24 | 2153,4 | 572,6 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 688,1 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 804,0 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 920,2 |  |
| 2800 | 50 | 560 | 10 | 8,27 | 2599,6 | 653,6 |  |
|  | 60 |  | 12 | 8,36 | 2661,1 | 793,7 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 927,2 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 1061,1 |  |
| 3000 | 50 | 600 | 10 | 9,46 | 3172,2 | 747,3 |  |
|  | 60 |  | 12 | 9,55 | 3242,8 | 906,8 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 1059,3 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 1212,9 |  |
|  | 80 |  | 20 | 9,74 | 3384,1 | 1549,0 |  |
| 3400 | 60 | 680 | 10 | 12,18 | 4647,9 | 938,9 |  |
|  |  |  | 12 |  |  | 1155,6 |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 1349,7 |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 1544,3 |  |
|  | 80 |  | 20 | 12,40 | 4829,5 | 1968,5 |  |

Примечание. Днища допускается применять для сосудов и аппаратов по согласованию потребителя с предприятием-изготовителем.

Пример условного обозначения днища с внутренним диаметром Dв = 2000 мм, толщиной стенки s = 10 мм и высотой эллиптической части hв = 400 мм:

Днище 2000-10-400 ГОСТ 6533-78

1-4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Формулы для расчета внутренней поверхности F, объема V, массы днищ Q, теоретического диаметра заготовки D приведены в справочном приложении.

Масса днищ рассчитана из условия плотности материала - 7,85 г/см3 без учета допусков на размеры днищ и толщину листа.

6. По согласованию с потребителем допускается изготовлять днища с промежуточными толщинами по ГОСТ 19903-74, при этом высота борта должна выбираться по наибольшему значению.

(Введен дополнительно, Изм. № 1, 2).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

# ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ F, ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ДИАМЕТРА ЗАГОТОВКИ D, МАССЫ Q И ОБЪЕМА V ДНИЩ

Для днищ с наружными базовыми размерами:

; 	(1)

; 	(2)

; 	(3)

. 	(4)

Теоретический диаметр заготовки днищ рассчитывается по формуле (2) без учета вытяжки при штамповке и припуска на обрезку.

( - коэффициент, который выбирается по графику (черт. 1) в зависимости от отношения  днищ или рассчитывается по формуле

, 	(5)

где

, 	(6)

(н - коэффициент, который выбирается по графику (черт. 2) в зависимости от отношения  днищ или рассчитывается по формуле (5).

Значение K в этом случае определяется по формуле

, 	(7)

( - плотность материала днищ.

График изменения коэффициента ( в зависимости от отношения  днища

Черт. 1

График изменения коэффициента (н в зависимости от отношения  днища

Черт. 2

График изменения коэффициента (в в зависимости от отношения  днища

Черт. 3

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Для днищ с внутренними базовыми размерами:

а) с высотой эллиптической части, равной hв = 0,25 Dв

; 	(8)

; 	(9)

; 	(10)

, 	(11)

где (в - коэффициент, который выбирается по графику (черт. 3) в зависимости от отношения  или рассчитывается по формуле (5). Значение K в этом случае определяется по формуле

; 	(12)

б) с высотой эллиптической части, равной hв = 0,2 Dв

; 	(13)

; 	(14)

; 	(15)

. 	(16)